Вопросы по TRACE MODE

- Понятие «Узел» и «Канал» в TRACE MODE. Основные характеристики узла и канала.

- Понятие «База канала» в TRACE MODE. Основные характеристики базы.

- Основные редакторы инструментальной системы TRACE MODE. Их назначение.

- Исполнительная система TRACE MODE. Назначение и состава.

- Мониторы TRACE MODE. Их назначение

- Структура канала типа «Input» Назначение встроенных процедур канала подтипа «Аналог» в базе данных TRACE MODE.

- Структура канала типа «Output». Назначение встроенных процедур канала полтипа «Аналог» в базе данных TRACE MODEю

- Назначение процедур «Транслятор» и «Управление» в баз данных TRACE MODE. Чем они различаются.

- Характеристика функциональных блоков TRACE MODE. Как отключать блок в процессе работы.

- Как определить: с какой дискретностью выполняется программа FBD в TRACE MODE. Пример: система с ПИД-регулятором.

- Способы формирования в TRACE MODE рисунка технологического процесса на экране оператора.

- Какие устройства сети M-Link реализуют функции физического уровня модели OSI

- Характеристика протокола RS – 232.

- Характеристика метода доступа к сети, используемого протоколом M-Link.

- ** Нарисуйте структуры сети M-Link из 3-х узлов с топологией типа ”звезда”, ”шина”, ”точка-точка”

- * Как регулируется в TRACE MODE обмен данных между контроллером и АРМ. Пример передачи данных с измерителя технологического параметра.

Вопросы по АСУТП:

- Различия между автоматической и автоматизированной системами управления, централизованной и распределенной АСУТП. Примеры

- Различия между централизованной, распределенной и интегрированной АСУТП. Примеры

- Какие уровни управления можно выделить в распределенной и интегрированной АСУТП

- Какие информационные функции реализуются в распределенной АСУТП

- Какие управляющие функции реализуются в распределенной АСУТП

- Организация АРМ оператора-технолога и системного инженера АСУТП. Современное техническое обеспечение

- Функции оперативного терминала в распределенной АСУТП

- Основные видеограммы АРМ оператора-технолога АСУТП

- Типы видеограмм, необходимые оператору АСУТП для управления узлом технологического процесса

- Информация, необходимая персоналу АСУТП об автоматической системе регулирования технологическим параметром. Примеры видеограмм АСР.

- Методы выбора дискретности опроса измерителей технологических параметров в АСУТП

- Как осуществляется масштабирование датчиков с нелинейной шкалой.

- Масштабирование датчиков с нелинейной шкалой на примере измерителя расхода воды с использованием сужающего устройства.